## Slide 1: Nová tarifní struktura – Základní parametry výpočtu
„Co přinese nová tarifní struktura v elektroenergetice?"
konference Comenius, ERÚ, MPO 21. ledna 2016
sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

## Slide 2: Obsah
Dopady NTS na zákazníky na NN
Důvody změny tarifní struktury – další podklady
Přínosy Nové tarifní struktury
Dopady NTS na zákazníky na VVN a VN
Základní parametry výpočtu
Důvody změny tarifní struktury – další podklady
Parametry výpočtu pro NN hladinu

## Slide 3: Proč je nutné změnit tarifní strukturu?
Současná tarifní struktura
Křížové dotace jedné skupiny zákazníků na úkor druhé bez reálné úspory nákladů distribuce. Současná TS zvýhodňuje zákazníky s vnořenou výrobou na úkor ostatních spotřebitelů (není podpořena bezpečná integrace decentrální výroby)
Chybí motivace zákazníků k racionalizaci požadavků. Tím se zvyšují neúměrně náklady systému (rezervovaný příkon zákazníků na VVN a VN je dvojnásobný proti skutečné velikosti odběrů)

## Slide 4: Dopad prudkého rozvoje FVE na ceny za distribuci v současné tarifní struktuře
Modelový příklad z ASEK: Optimalizovaný scénář vývoje energetiky
Instalovaný výkon FVE na hladině NN 6 000 MW, výroba 6 TWh
FVE jsou v 60% OM (tj. cca 3,5 mil. z celkových cca 5,9 mil. OM v ČR)
Co by nastalo, pokud bychom nechali současnou tarifní strukturu?
Vyhodnocení dopadu modelového příkladu z ASEK na reálném výpočtu regulovaných cen pro rok 2015 – uvažovány varianty:
uplatnění výroby z FVE – jaký podíl se spotřebuje v odběrném místě:
  variantně 50 % nebo 100 % (např. při využití akumulace)
rozdělení povolených výnosů (PV) mezi napěťové hladiny – jak se změní alokace nákladů na zákazníky mezi napěťovými hladinami při výrazných změnách v tocích sítí vlivem vyššího podílu vnořených výrob:
  alokace podle stávající metodiky stanovení regulovaných cen
  přerozdělování pouze na hladině NN

## Slide 5: Dopad prudkého rozvoje FVE na ceny za distribuci v současné tarifní struktuře
Varianta |  | Změna ceny RK pro velkoodběr (na VVN a VN) | Změna platby za distribuci pro maloodběr (na NN) | 
Podíl výroby spotřebovaný v odběr. místě | Přerozdělení nákladů distribuce |  | Zákazník bez FVE | Zákazník s FVE
50 % | mezi VVN+VN a NN | + 15 % !!! | + 11 % | - 35 %
100 % | mezi VVN+VN a NN | + 15 % !!! | + 51 % | - 82 %
50 % | pouze na NN | - | + 22 % | - 30 %
100 % | pouze na NN | - | + 67 % | - 82 %
Modelový příklad z ASEK
Optimalizovaný scénář vývoje energetiky
(dopad pouze na ceny distribuce, bez ostatních regulovaných položek )

## Slide 6: Racionalizace požadavků zákazníků
Požadavky na rezervovaný příkon a skutečně odebíraný příkon
agregované hodnoty za regionální distribuční soustavy (RDS) v ČR
Platby v současné struktuře jsou u velkoodběrů vztaženy na rezervovanou kapacitu (RK), ale distributor musí zákazníkovi zajistit rezervovaný příkon (RP)
Není soulad mezi požadavkem zákazníka a službou zajištěnou ze strany distributora

## Slide 7: Obsah
Dopady NTS na zákazníky na NN
Důvody změny tarifní struktury – další podklady
Přínosy Nové tarifní struktury
Dopady NTS na zákazníky na VVN a VN
Základní parametry výpočtu
Základní parametry výpočtu
Parametry výpočtu pro NN hladinu

## Slide 8: Základní parametry výpočtu Ceny za služby sítí
Alokace nákladů přenosu a distribuce v současné tarifní struktuře (Princip tvorby regulovaných cen za službu sítě)
Na hladině velmi vysokého a vysokého napětí (velkoodběr):
  veškeré fixní náklady provozovatele sítě jsou alokovány do ceny za rezervovanou kapacitu
  veškeré proměnné náklady (náklady na ztráty v sítích) jsou alokovány do ceny za použití sítě
Na hladině nízkého napětí (podnikatelský maloodběr, domácnosti):
  veškeré fixní i proměnné náklady provozovatele sítě jsou alokovány do jednotlivých distribučních sazeb a do jednotlivých tarifních cen (ceny za jistič, ceny za odběr ve vysokém a v nízkém tarifu) – fixní náklady se promítají do ceny za odběr
  tarifní ceny jednotlivých distribučních sazeb neodpovídají dnešní struktuře trhu
  je velká disproporce mezi poměrem fixních a proměnných nákladů distributorů a poměrem vybíraných plateb ve fixních (za jistič) a proměnných platbách (za odebrané množství elektřiny v kWh)

## Slide 9: Tarify vs. výnosy – distribuce
Srovnání podílu fixních a variabilních regulovaných výnosů distribuce s tržbami dle distribučních tarifů na VVN, VN, NN – jedná se pouze o část regulované ceny elektřiny!!!
*Regulované výnosy distribuce = upravené povolené výnosy (UPV) + náklady na ztráty (pro výpočet ceny za distribuci na napěťové hladině)
Tabulka ukazuje na disproporci mezi strukturou nákladů a uplatněných cen na úrovni nízkého napětí.
Pozn.: Rezervovaná kapacita, která slouží k zpoplatnění fixní složky ceny distribuce, není zcela fixní z hlediska technických jednotek (může se měnit v čase, neboť zákazníci si mohou hodnotu RK smluvně upravit v průběhu roku).

## Slide 10: Tarify vs. výnosy – NN
Srovnání podílu fixních a variabilních výnosů s tržbami podle cen na NN v současné a v nové tarifní struktuře
*Regulované výnosy distribuce = upravené povolené výnosy (UPV) + náklady na ztráty (pro výpočet ceny za distribuci na napěťové hladině)
**Výnosy celkem = výnosy za regulovanou část celkem + tržby za silovou elektřinu; rozsah závisí na vztažení ceny systémových služeb na odběr (současnost), nebo na vztažení ceny systémových služeb za jistič (nová tarifní struktura)

## Slide 11: Základní parametry výpočtu Ceny za služby sítí
Hlavní změny v přístupu tvorby regulovaných cen za službu sítě (přenos a distribuce) – alokace nákladů
Pro novou tarifní strukturu byly veškeré nákladové položky činnosti přenosu a distribuce analyzovány a přiřazeny k 3 kategoriím poskytovaných služeb:
  Zajištění příkonu / výkonu (co se vztahuje k MW, k A jističe)
  Servis a obsluha odběrných míst (co se vztahuje k odběrným místům a není závislé na požadovaném příkonu ani na dopravené elektřině)
  Doprava elektřiny (co se vztahuje k přenosu a distribuci elektřiny, tj. co se vztahuje k odebranému množství v MWh)
V nové tarifní struktuře jsou takto přiřazené náklady základem pro výpočet příslušných tří složek regulovaných cen za službu sítě
Pozn.: náklady provozovatele sítě se míní CAPEX + OPEX + v případě distribuce platby vůči přenosové soustavě

## Slide 12: Základní parametry výpočtu Ceny za služby sítí
Cena za odběrné místo (správně cena za místo připojení)
V případě domácností a většiny ostatních zákazníků se odběrné místo = místo připojení (ve výjimečných případech má jedno odběrné místo více míst připojení)
Ceny jsou celostátně jednotné a kryjí náklady (CAPEX+OPEX) související s měřením a obsluhou odběrného místa
V postupu stanovení ceny za místo připojení jsou zohledněny:
  alokace nákladů na napěťové hladiny
  náklady na měření podle typu a jejich uplatnění:
    Měření typu A – (průběhové s denním předáváním údajů na OTE)
    Měření typu B – (průběhové s měsíčním předáváním údajů na OTE)
    Měření typu C – (neprůběhové integrální měření s jednoročním předáváním údajů na OTE)
  přiřazení typu měření, které je stanoveno vyhláškou o měření
  přístup k mikrozdrojům (do 10 kW) nastavený v NAP SG a v novele EZ
Notes: Doposud nebyla potřeba vykazování nákladů na jednotlivé typy měření, nebyla stanovena žádná metodika pro sledování těchto nákladů.
V blízké budoucnosti se očekává vývoj v oblasti měření (např. zavedení AMM), ke kterým nejsou žádná historická data.
Případné disproporce mezi náklady provozovatelů jsou zahrnuty v ceně za rezervovaný příkon.

## Slide 13: Základní parametry výpočtu Ceny za služby sítí
Cena za odběrné místo na VVN a VN (správně cena za místo připojení)
S ohledem na nastavené legislativní podmínky byla stanovena pravidla uplatnění ceny za místo připojení:
Na napěťové hladině VVN je jedna cena za místo připojení pro měření typu A
Na napěťové hladině VN jsou 2 ceny za místo připojení – hranice rezervovaného příkonu pro typ měření je definována vyhláškou o měření, nad 250 kW je měření A, do 250 kW vč. je měření B.
Cena pro A měření je pro hladinu VVN a VN stejná.
Cena za místo připojení je na hladině VVN a VN (pro velkoodběr)
  pro měření typu A 2003 Kč / místo připojení a měsíc
  pro měření typu B 867 Kč / místo připojení a měsíc

## Slide 14: Základní parametry výpočtu Ceny za služby sítí
Cena za odběrné místo na NN (správně cena za místo připojení)
S ohledem na nastavené legislativní podmínky byla stanovena pravidla uplatnění ceny za místo připojení:
Na napěťové hladině NN jsou 3 ceny za místo připojení.
Zákazníci s měřením typu C mají standardně cenu měření C (základní cena pro NN, cca 54 Kč/místo připojení a měsíc)
Cena za místo připojení na NN s průběhovým měřením aplikovaná pro odběrná místa s jističem:
  nad 100 A – cena za místo připojení pro B měření – cca 579 Kč/místo připojení a měsíc.
  do 100 A vč. bez výrobny – cena za místo připojení pro C měření
  do 100 A vč. a výrobnou s instalovaným výkonem do 10 kW vč. – dvojnásobná cena pro C měření (cca 107 Kč/místo připojení a měsíc)
  do 100 A vč. a výrobnou s instalovaným výkonem nad 10 kW – cena za B měření

## Slide 15: Základní parametry výpočtu
Alokace regulovaných nákladů za službu sítě na napěťové hladiny
Analyzován stávající přístup alokace – založen na výchozí alokaci povolených výnosů podle regulačních výkazů s následnou úpravou alokace úměrnou tokům elektřiny mezi napěťovými hladinami
Analyzován alternativní přístup – použití agregovaných výsledků hodinové bilance PDS:
  Výhoda – větší přesnost
  Nevýhoda – značně náročné zpracování hodinové bilance PDS, které zatím není možné převést na rutinní každoroční vykazovací procesy
Prozatím byl v modelu použit stávající přístup:
  Výhoda – snadná aplikovatelnost.
  Nevýhoda zdánlivé menší přesnosti není jednoznačná (není s čím srovnat)
  Předpokládá se zachování regulačních mechanismů ERÚ pro stabilitu poměrů cen na napěťových hladinách
Notes: Nevýhoda alternativního přístupu: značně náročné zpracování hodinové bilance PDS, které zatím není možné převést na rutinní každoroční vykazovací procesy, použití výsledků použitých z tohoto projektu by bylo možné, ale vedlo by to stejně na potřebu výpočet průběžné aktualizovat (minimálně jednou za regulační období, možná častěji), což nyní není možné.

## Slide 16: Základní parametry výpočtu
Alokace nákladů na ztráty
V současné tarifní struktuře jsou náklady na technické ztráty v sítích promítnuty do cen přímo úměrně podle odběru zákazníků (jedna jednotková cena na dané napěťové hladině vztažená k odběru elektřiny).
Při zpracování byly analyzovány možnosti přesnější alokace nákladů do cen – část technických ztrát v sítích je úměrná kvadrátu protékajícího proudu (čili odebrané elektřině).
Výsledky neprokázaly zásadní zpřesnění výsledků:
  Technické ztráty v sítích jsou úměrné protékajícímu proudu pouze částečně, cca 25 – 30 % technických ztrát v sítích je nezávislých na zatížení
  Výsledné rozdělení je ovlivněno nejen tvarem zatížení dané kategorie odběru, ale také procentním zastoupením této kategorie v celkovém ročním zatížení sítě
Závěr: metodika promítnutí nákladů do cen je zachována – každý zákazník se podílí na nákladech na technické ztráty v sítích úměrně velikosti svého odběru.

## Slide 17: Základní parametry výpočtu
Parametry určení regulovaných cen na VVN a VN (velkoodběr)
Na hladině VVN a VN nedochází k významným změnám
Zavedení ceny za místo připojení – malá změna
Cena za použití sítě – beze změny – kryje náklady na ztráty v sítích
Cena za rezervovaný příkon (RP) – platby jsou identické k dnešním platbám za rezervovanou kapacitu; důležitá je však velikost RP
Podklady o RP – zákazníci mají v nemálo případech RP řádově mnohem vyšší, než jaký výkon ze sítě používají – u těchto zákazníků se předpokládá snižování hodnoty RP, pro výpočty uvažován maximálně 1,2 násobek naměřeného ročního maxima

## Slide 18: Základní parametry výpočtu
Možnosti změny rezervovaného příkonu
  Možnosti počtu změn RP během roku (základní podmínky upravuje vyhláška ERÚ o připojení):
    Zákazník může kdykoliv požádat o snížení RP – rezervace původní velikosti příkonu zaniká, „připojovací poplatek“ se nevrací
    Zákazník může požádat o zvýšení svého RP kdykoliv, avšak navýšení RP je podle standardního procesu žádosti, tzn., že běží dle stanovených lhůt a pro vyhovění žádosti je nutná dostupná kapacita sítě (tj. PDS povolí) a úhrada měrného podílu žadatele podle vyhlášky o připojení.
    Pokud dojde ke změně RP v průběhu měsíce, pak se platby za RP počítají v poměru počtu dnů v daném měsíci.
  Zákazník může již v průběhu letošního roku přizpůsobit rezervovaný příkon svým skutečným potřebám a připravit se tak na NTS.

## Slide 19: Základní parametry výpočtu Cena za Systémové služby
Cena kryje náklady ČEPS na podpůrné služby, které jsou fixní povahy (zajištění výkonové rezervy pro stabilní a bezpečný provoz soustavy)
Cena za systémové služby se vztahuje na jednotku výkonového požadavku uživatele sítě, která je pro zákazníky na hladině VVN a VN definována rezervovaným příkonem v MW a na hladině NN velikostí hlavního jističe před elektroměrem v A stanovený smlouvou o připojení.
Cena je stanovena jednotná v celé ČR, pro zákazníky na hladině VVN a VN v Kč/MW a měsíc rezervovaného příkonu a pro zákazníky na hladině NN v Kč/A a měsíc. Na hladině NN je zavedena cenová progrese pro vyšší hodnoty jističů (viz dále).
Notes: Systémové služby jsou hrazeny stranou spotřeby, tj. za odběr, popř. možnost odběru elektřiny ze soustavy. Strana výroby (dodávky do soustavy) nehradí SyS, přestože systémové služby také využívá, je uplatněn princip nulové G komponenty.

## Slide 20: Základní parametry výpočtu Cena za Systémové služby
Pravidlo pro odběratele: Cenu SyS platí všichni zákazníci (odběratelé) připojení k ES ČR, vč. zákazníků připojených do LDS. Odběratelé platí cenu SyS dle velikosti rezervovaného příkonu (RP) a platí ji provozovateli sítě, ke kterému jsou připojení (tzn. RDS nebo LDS).
Pravidlo pro výrobce: Výrobce platí cenu SyS za RP (rezervovaný příkon pro odběr ze soustavy), který má ve smlouvě s provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy. U výrobce se hodnota RP pro účely platby za SyS může na žádost výrobce snížit o hodnotu příkonu úměrnému technologické vlastní spotřebě (snížení o TVS), která bude doplněna do smlouvy o připojení (změna smlouvy) a která činí:
  0,01 % z instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren na VVN a VN a 0 % na NN,
  1 % z instalovaného výkonu vodních a větrných elektráren,
  5 % z instalovaného výkonu plynových elektráren (PPC a spalovací, mimo bioplyn),
  6 % z instalovaného výkonu jaderných elektráren,
  10 % z instalovaného výkonu výroben ostatních typů.

## Slide 21: Cena za činnost OTE v NTS
Cena za činnost operátora trhu v elektroenergetice obsahuje zvláštní poplatek (poplatek na činnost ERÚ vztažený na odběrné místo) podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).
Z toho důvodu je pevná cena za činnost operátora trhu v Kč/měsíc je vztažená na odběrné místo zákazníka.
Cena je shodná na všech napěťových hladinách (VVN, VN i NN) i v přenosové soustavě (platí již v roce 2016) – 6,58 Kč/odběrné místo/měsíc.

## Slide 22: Specifické odběry na VVN a VN – zákazníci s velkým dopadem do plateb
Trakce – pro odběry pro napájení elektrické trakce (SŽDC a dopravní podniky)
Pro platby regulovaných cen se za rezervovaný příkon považuje soudobé naměřené maximum – aplikováno pro cenu za systémové služby a cenu zajištění distribuce elektřiny (ne POZE).
Toto přizpůsobení je aplikováno pouze na galvanicky propojené odběry trakce.
Napájením dopravních prostředků elektrické trakce se rozumí odběr elektřiny v odběrném místě, jehož měsíční podíl spotřeby elektřiny v dopravních prostředcích elektrické trakce při provozování dráhy a drážní dopravy pro přepravu osob a věcí na dráze železniční, tramvajové a trolejbusové, včetně spotřeby pomocných provozů elektrické trakce, které jsou technologickou součástí napájecích bodů elektrické trakce a přímo souvisejí se zajištěním provozu elektrické trakce, činí alespoň 85 % z celkové spotřeby elektřiny.
O status „odběry trakce“ musí zákazník požádat provozovatele distribuční soustavy a je povinen doložit skutečnou hodnotu podílu odběru elektřiny pro potřeby napájení dopravních prostředků elektrické trakce.

## Slide 23: Specifické odběry na VVN a VN – zákazníci s velkým dopadem do plateb
Trakce – pro odběry SŽDC a dopravních podniků
V případě napájení dopravních prostředků elektrické trakce se cena za použití sítí provozovatele distribuční soustavy nad 1 kV stanoví podle vzorce – smyslem je zahrnutí podílu netrakčního odběru do ceny za použití tak, aby zvýhodnění bylo aplikováno jen na příslušnou část trakčního odběru
V případě porušení smluvních podmínek hradí trakční odběratel elektřiny standardní cenu za rezervovaný příkon (za plnou velikost, nikoli za naměřené maximum) a standardní cenu za použití sítí distribuční soustavy.
Notes: Cpstrakce je cena za použití sítí distribuční soustavy pro trakční odběr [Kč/MWh]
Cps je cena za použití sítí distribuční soustavy [Kč/MWh]
Crp je cena za rezervovaný příkon [Kč/MW]
RPi je rezervovaný příkon v místě připojení „i“ dohodnutý ve smlouvě o připojení, uzavřené mezi trakčním odběratelem a provozovatelem distribuční soustavy (MW)
Pmaxsoud je měsíční soudobé maximum výkonu v odběrném místě
Ptrakce je měsíční podíl spotřeby elektřiny v odběrném místě pro napájení dopravních prostředků elektrické trakce při provozování dráhy a drážní dopravy dohodnutý ve smlouvě o připojení, uzavřené mezi trakčním odběratelem a provozovatelem distribuční soustavy [1]
odběr měsíční množství elektřiny odebrané trakčním odběratelem v odběrném místě (Kč/MWh)
i je index místa připojení
m je celkový počet míst připojení v odběrném místě
𝐶𝑝𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘𝑐𝑒=𝐶𝑝𝑠+(𝐶𝑟𝑝∗(∑2_𝑖^𝑚▒〖𝑅𝑃𝑖− 𝑃𝑚𝑎𝑥𝑠𝑜𝑢𝑑)∗ (1−𝑃𝑡𝑟𝑎𝑘𝑐𝑒) 〗)/𝑜𝑑𝑏ě𝑟
Cpstrakce je cena za použití sítí distribuční soustavy pro trakční odběr [Kč/MWh]
Cps je cena za použití sítí distribuční soustavy [Kč/MWh]
Crp je cena za rezervovaný příkon [Kč/MW]
RPi je rezervovaný příkon v místě připojení „i“ dohodnutý ve smlouvě o připojení, uzavřené mezi trakčním odběratelem a provozovatelem distribuční soustavy (MW)
Pmaxsoud je měsíční soudobé maximum výkonu v odběrném místě
Ptrakce je měsíční podíl spotřeby elektřiny v odběrném místě pro napájení dopravních prostředků elektrické trakce při provozování dráhy a drážní dopravy dohodnutý ve smlouvě o připojení, uzavřené mezi trakčním odběratelem a provozovatelem distribuční soustavy [1]
odběr měsíční množství elektřiny odebrané trakčním odběratelem v odběrném místě (Kč/MWh)
i je index místa připojení
m je celkový počet míst připojení v odběrném místě

## Slide 24: Specifické odběry na VVN a VN – zákazníci s velkým dopadem do plateb
Sezónní odběry pro hladinu VVN a VN
Sezónní odběr je určen především pro zákazníky na hladině VVN a VN.
Příklad sezónních odběrů: závlahy, sušičky, zimní areály (zasněžování + vleky)
Zákazník musí ohlásit status „sezonního odběratele“ s předstihem alespoň 5 pracovních dnů (tzn. distributorovi je dána informace, že zákazník chce být takto posuzován).
Zákazník si může zvolit maximálně 1 sezonní období v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců (a nemůže trvat déle než 6 měsíců v celku).
Období mimo sezonu musí trvat alespoň 6 měsíců v celku.
V období mimo sezónu nesmí být jeho maximální 1/4 hodinový (hodinový) odběr víc jak 10 % jeho rezervovaného příkonu. Jinak bude za celý rok zpoplatněn dle rezervovaného příkonu (bude mu dofakturováno) vč. penalizace.

## Slide 25: Specifické odběry na VVN a VN – zákazníci s velkým dopadem do plateb
Sezónní odběry pro hladinu VVN a VN
Období mimo sezonu musí zákazník nahlásit distributorovi s předstihem alespoň 5 pracovních dnů.
V době sezóny zákazník platí standardně dle rezervovaného příkonu. V případě, že odběr zákazníka v období sezony bude nižší než 10 % z jeho rezervovaného příkonu, bude zpoplatněn podle naměřeného maxima odběru.
V době mimo sezónu je zákazník zpoplatněn dle naměřeného maxima odběru.
Status sezonního odběratele může být přiznán i pro zákazníka připojeného na hladině NN, podmínkou pro přiznání sazby pro sezónní odběry je však instalace průběhového měření elektřiny (typ A nebo B podle vyhlášky 82/2011 Sb. v platném znění) nebo měření S (typ S) s limitérem.
Podmínky pro sezónní odběry je možné kombinovat s podmínkami pro řízení spotřeby na hladině VVN a VN – viz další snímek

## Slide 26: Specifické odběry na VVN a VN – zákazníci s velkým dopadem do plateb
Sazby s řízením spotřeby na hladině VVN a VN
Odběratel s akumulačním nebo přímotopným vytápěním, nebo odběrem pro závlahy, nebo odběrem pro zimní stadiony, nebo odběrem pro zasněžování lyžařských areálů
Podmínka: podíl instalovaného příkonu pro ohřev teplé užitkové vody a pro akumulační vytápění nebo pro přímotopné vytápění, pro čerpání vody (závlahy a zasněžování) anebo pro chlazení činí minimálně 80 % z celkového rezervovaného příkonu a je instalováno řízení blokování spotřebičů provozovatelem distribuční soustavy.
Zákazníkovi se sazbou s řízením spotřeby na hladině VN je cena za rezervovaný příkon fakturována za rezervovaný příkon snížený o rozdíl naměřených maxim odběru v nízkém tarifu (v době neblokování spotřebičů) a ve vysokém tarifu (v době blokování spotřebičů).
Doba nízkého tarifu je 8 hod. denně pro akumulační vytápění a 20 hod. denně pro přímotop, chlazení a závlahy.
Podmínky pro řízení spotřeby na hladině VVN a VN je možné kombinovat s podmínkami pro sezónní odběry – viz předchozí snímek

## Slide 27: Specifické odběry na VVN a VN – zákazníci s velkým dopadem do plateb
Záložní napájení
Záložní napájení je definováno ve smlouvě o připojení a má svůj RP.
Záložní napájení je určeno pro napájení, pokud je alespoň 1 hlavní napájení mimo provoz (nebude-li tato podmínka splněna, bude řešeno sankcí).
U záložních napájení se cena za SyS nehradí, záložní napájení je zákazníkem využito pouze v případě nemožnosti přenosu nebo distribuce po hlavním standardním napájení, tím pádem nevznikají dodatečné potřeby systémových služeb z hlediska jeho odběru, zákazník tedy platí cenu SyS standardně dle velikosti RP svého hlavního napájení.
Z hlediska distribuce zaplatí zákazník RP tohoto záložního napájení pouze v měsíci, kdy záložní napájení použil (přitom nadále platí i cenu RP za své hlavní napájení).
Cenu za místo připojení za záložní napájení platí zákazník plnou a pravidelně (každý měsíc). Dále se hradí cena za použití sítě za elektřinu odebranou prostřednictvím hlavního i záložního napájení.
POZE: zákazník platí podle RP (vč. mechanismu stropu platby)

## Slide 28: Základní parametry výpočtu
Cena za POZE
Složka ceny služby distribuční (nebo přenosové) soustavy na podporu elektřiny
Změna již od 1.1.2016
Další regulovaná složka – nespojená s tarifem za službu sítě, byť formálně v zákoně jmenovaná jako složka této ceny (nesouvisí se službou sítě)
Souvislost s notifikací zákona o podporovaných zdrojích – vztažení plateb na fixní jednotku (na rezervovaný příkon)
Základní rysy výpočtu:
  Předpokládané vícenáklady POZE
  Dotace ze státního rozpočtu
  Provozní podpora tepla z bioplynu a z biomasy (stávající)
  Předpokládaná kompenzace zákazníkům za elektřinu z OZE ze zahraničí
  Výsledné náklady hrazené příspěvkem
  Vyjádření sumy jističů na NN a přepočet na MW – jednotná báze pro určení ceny
  Nutnost iteračního postupu výpočtu vzhledem ke stropovému mechanismu plateb

## Slide 29: Základní parametry výpočtu
Cena za POZE – stropový mechanismus platby
Cena je určena dle rezervovaného příkonu určeného:
  na VVN a VN rezervovaného příkonu v MW
  na NN jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem
Maximální platba za POZE je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy
Vliv velikosti podpory ze státního rozpočtu – určuje podíl zákazníků, kteří zaplatí méně proti současnému stavu (všichni ostatní zaplatí stejně jako doposud)
„Zmatky“ kolem plateb (cen) za POZE:
  Mylné spojování s NTS a vztahováním plateb za jistič (nepřesnosti v novinových článcích)
  Platnost (trvání) stropového mechanismu – předpokládá se i v roce 2017 a dále
  Na NN bude většina zákazníků platit podle stropu platby (určenou odběrem jako doposud – stejná platba), zanedbatelné množství bude platit podle jističe

## Slide 30: Obsah
Dopady NTS na zákazníky na NN
Důvody změny tarifní struktury – další podklady
Přínosy Nové tarifní struktury
Dopady NTS na zákazníky na VVN a VN
Základní parametry výpočtu
Dopady NTS na zákazníky na VVN a VN
Parametry výpočtu pro NN hladinu

## Slide 31: Dopady NTS pro zákazníky na VVN a VN (průmysloví odběratelé)
  Distribuce – relativně malé změny (při správném nastavení rezervovaného příkonu – místo rezervované kapacity je rezervovaný příkon), přibyla pouze složka ceny za místo připojení.
  Systémové služby – úspora pro zákazníky s optimálním využitím rezervovaného příkonu, nárůst pro zákazníky s nízkým využitím rezervovaného příkonu
  Příspěvek na podporované zdroje (POZE) – úspora pro zákazníky s optimálním využitím rezervovaného příkonu, strop platby pro ostatní
  Pozn.: Ve výpočtech se pracuje s předpokladem optimalizace rezervovaného příkonu na straně zákazníka (zákazník si sníží velký RP na max. 1,2 násobek svého naměřeného maxima)
Notes: V případě převýběru nebo nedovýběru plateb, které byly provozovateli sítě přiznány, proběhne korekce v následujících letech podle pravidel regulace.

## Slide 32: Dopady NTS pro zákazníky na VVN a VN (průmysloví odběratelé)
  Výpočet s využitím parametrů pro regulované ceny 2016 (průměr ČR)

## Slide 33: Dopady pro zákazníky na VVN a VN – celková platba za elektřinu (reg. část + SE)

## Slide 34: Obsah
Parametry výpočtu pro NN hladinu
Dopady NTS na zákazníky na NN
Důvody změny tarifní struktury – další podklady
Přínosy Nové tarifní struktury
Dopady NTS na zákazníky na VVN a VN
Základní parametry výpočtu
Parametry výpočtu pro NN hladinu

## Slide 35: Základní parametry výpočtu regulovaných cen na nízkém napětí
Cena zajištění distribuce na hladině NN je také třísložková:
  Cena za jistič (cena za rezervovaný příkon) – cena je stanovena podílem povolených výnosů a sumy jističů (není rozlišena cena pro MOP a pro MOO)
  Cena za místo připojení (měření, obsluha – nesouvisí s příkonem a odběrem)
  Cena za použití sítě (variantně rozdělená na VT a NT) – cena stanovena podílem nákladů na ztráty a sumárním odběrem zákazníků ze sítě
V cenách za jistič je zavedena vyšší jednotková cena za A pro vyšší jističe z důvodů vyšších nároků na síť (zohlednění soudobosti).
V cenách zajištění distribuce se zohledňují přínosy z řízení spotřeby – zavádí se několik distribučních sazeb – u sazeb s řízením spotřeby jsou v cenách za jistič a v cenách za použití sítě zohledněny přínosy řízení spotřeby.
Jedná se o aplikaci ekonomicky zdůvodnitelných principů.

## Slide 36: Struktura ceny elektřiny na úrovni nn v podmínkách otevřeného trhu (do roku 2015)
Cena podle velikosti jističe (Kč/měsíc)
Fixní složka ceny distribuce
Cena za distribuci (Kč/MWh)
U dvoutarifů samostatně pro VT a NT
Regulované ceny
Cenová rozhodnutí ERÚ
Cena za systémové služby (Kč/MWh)
Cena za služby OTE (Kč/MWh)
Cena na podporu POZE (Kč/MWh)
Fixní cena obchodu (Kč/měsíc)
Cena za silovou elektřinu (Kč/MWh) U dvoutarifů samostatně pro VT a NT
Volné tržní ceny Dle nabídky dodavatele energie
Daň z elektřiny (Kč/MWh)
Daň z elektřiny
+ DPH 21 %
Stálé ceny
Proměnné ceny (podle energie)

## Slide 37: Struktura ceny elektřiny na úrovni nn v podmínkách otevřeného trhu (mezistav v roce 2016)
Alternativně (495 Kč/MWh)
Při dosažení stropu u platby dle jističe
Cena podle velikosti jističe (Kč/měsíc)
Fixní složka ceny distribuce
Cena za služby OTE (Kč/OM/měsíc)
Cena na podporu POZE (Kč/A/měsíc) Podle velikosti jističe Se stropem pro celkovou výši platby
Cena za distribuci (Kč/MWh)
U dvoutarifů samostatně pro VT a NT
Regulované ceny
Cenová rozhodnutí ERÚ
Cena za systémové služby (Kč/MWh)
Fixní cena obchodu (Kč/měsíc)
Cena za silovou elektřinu (Kč/MWh) U dvoutarifů samostatně pro VT a NT
Volné tržní ceny Dle nabídky dodavatele energie
Daň z elektřiny (Kč/MWh)
Daň z elektřiny
+ DPH 21 %
Stálé ceny
Proměnné ceny (podle energie)

## Slide 38: Struktura ceny elektřiny na úrovni nn v podmínkách otevřeného trhu (návrh tarifní struktury od 1. 1. 2017)
Cena za rezervovaný příkon (Kč/A/měsíc)
Podle velikosti jističe
Cena za systémové služby (Kč/A/měsíc)
Podle velikosti jističe
Cena za místo připojení (Kč/měsíc)
Cena za služby OTE (Kč/OM/měsíc)
Cena na podporu POZE (Kč/A/měsíc) Podle velikosti jističe Se stropem pro celkovou výši platby
Cena za distribuci (Kč/MWh)
U dvoutarifů samostatně pro VT a NT
Alternativně (495 Kč/MWh)
Při dosažení stropu u platby dle jističe
Regulované ceny
Cenová rozhodnutí ERÚ
Fixní cena obchodu (Kč/měsíc)
Cena za silovou elektřinu (Kč/MWh) U dvoutarifů samostatně pro VT a NT
Volné tržní ceny Dle nabídky dodavatele energie
Daň z elektřiny (Kč/MWh)
Daň z elektřiny
+ DPH 21 %
Stálé ceny
Proměnné ceny (podle energie)

## Slide 39: Změna struktury sazeb na NN

## Slide 40: Změna struktury sazeb na NN
* Dvoutarif bez řízení (blokování) spotřeby: Přínosy pro distribuci nejsou identifikovatelné. Ceny za jistič a ceny za VT a NT budou shodné jako D1Sd.
Celkem redukce: z 23 sazeb na 12 sazeb

## Slide 41: Princip zvýhodnění pro řízenou spotřebu prostřednictvím HDO
Podmínky a princip zvýhodnění sazeb s řízenou spotřebou
Zvýhodnění je zavedeno z důvodů úspory nákladů provozovatelů soustavy vztažených k maximálnímu zatížení soustavy a k bezpečnému provozu.
Základní podmínkou pro přiznání sazby reflektující řízení spotřeby (ať D2A nebo D2T) je instalace a používání akumulačního spotřebiče (např. zásobníku na přípravu TUV.
Sazbám s řízenou spotřebou prostřednictvím HDO (D2A, D2T) jsou přiznány dva druhy zvýhodnění v závislosti na typu sazby (a řízených spotřebičích):
  Základní zvýhodnění Hlavní přínos z řízení spotřeby je v jejím odkládání – tzn. spotřeba energie je odložena do jiného časového celku, jehož umístění do hodin dne může PDS ovlivnit. Odložení takové spotřeby má hlavní přínos na snížení výkonu v síti. Cenové zvýhodnění je přiznáno za akumulační spotřebič.
  Doplňková zvýhodnění = přímotopné vytápění již nemá tak podstatný vliv na snížení výkonového zatížení sítě. Doplňkové zvýhodnění za možnost dalšího operativního odlehčení sítě. Tepelná čerpadla nemají podstatný přínos z hlediska distribuce (blokována je pouze přímotopná část, jejíž využití je pouze v omezeném počtu hodin v roce)

## Slide 42: Princip zvýhodnění pro řízenou spotřebu prostřednictvím HDO
Podmínky a princip zvýhodnění u sazeb s řízenou spotřebou
Nastavení úrovně Základního zvýhodnění vychází z analýzy velikosti výkonu ušetřeného pomocí HDO podle TDD.
Nastavení úrovně Doplňkového zvýhodnění vychází z expertního odhadu přínosů možností řízení spotřeby pro řešení bezpečnosti soustavy, popř. pro budoucí řešení problémových stavů v síti.
Řešení cenového zvýhodnění v sazbách s řízením spotřeby je založeno na zjednodušujícím předpokladu, že všechna OM s dvoutarifní sazbou mají instalován akumulační spotřebič (např. zásobník pro přípravu TUV).

## Slide 43: Stanovení poměrů NT/(NT+VT) dvoutarifních sazeb
Základní pravidla pro finální určení cen pro sazby s řízenou spotřebou (HDO)
Cenové zvýhodnění přínosů z řízení spotřeby je v podobě nižší ceny za jistič a nižší ceny za použití v době trvání NT.
  Nižší cena za jistič je úměrná velikosti ušetřených finančních prostředků na infrastrukturu distribuční sítě (snížení povolených výnosů) z důvodů řízení spotřeby stanovené expertním odhadem.
  Nižší cena za použití v době NT je úměrná úspoře nákladů na ztráty z důvodů řízení spotřeby stanovené expertním odhadem (úspora ztrát je cca 5 %).
Nižší ceny za jistič a NT se u těchto dvoutarifních sazeb použijí jen při dosažení stanoveného podílu odběru elektřiny v době trvání NT (tj. v době neblokování spotřebičů).
Při dosažení nižšího podílu odběru v NT než byl stanoven ERÚ, jsou zákazníkovi účtovány stejné ceny jako u jednotarifní sazby (D1Sc, D1Sd) – součást CR ERÚ
Zákazník nadále zůstává v dané dvoutarifní sazbě – nedochází k žádnému přesunu.
Zákazník je ekonomicky motivován k výběru sazby, která odpovídá charakteru jeho odběru.

## Slide 44: Stanovení poměrů NT/(NT+VT) dvoutarifních sazeb
Byly stanoveny následující podíly spotřeby NT/(NT+VT) pro přiznání zvýhodnění:
MOO
D2Ad = Sazba s 8 hod. trvání NT (dnešní D25d, D26d): 0,35
D2Td* = Sazba s 20 hod. trvání NT (dnešní D35d, D45d, D55d a D56d): 0,91
Sazba s 18 hod. trvání NT 0,85
MOP
D2Ac = Sazba s 8 hod. trvání NT (dnešní C25d, C26d): 0,35
D2Tc* = Sazba s 20 hod. trvání NT (dnešní C35d, C45d, C55d a C56d): 0,85
Sazba s 18 hod. trvání NT 0,80
* Při zavedení NTS se předpokládá automatické překlopení do sazby s dobou trvání NT 20 hod. s možností zažádat si o režim s dobou trvání NT 18 hod. (ceny stejné jako u 20 hod., ale „měkčí“ podmínka pro přiznání nižších cen platných v sazbě).

## Slide 45: Příklad ceníku MOP pro jistič 3x25A
Cena OPM do 100 A vč. bez výrobny 54 Kč/měs
Cena OPM do 100 A vč. a s výrobnou do 10 kW 107 Kč/měs
Cena OPM ostatní (nad 100 A nebo s výrobnou nad 10 kW) 579 Kč/měs
* průměr ČR – ceny 2016
*

## Slide 46: Příklad ceníku MOO pro jistič 3x25A
Cena OPM do 100 A vč. bez výrobny 54 Kč/měs
Cena OPM do 100 A vč. a s výrobnou do 10 kW 107 Kč/měs
Cena OPM ostatní (nad 100 A nebo s výrobnou nad 10 kW) 579 Kč/měs
* průměr ČR – ceny 2016
*

## Slide 47: Specifické odběry na NN
Sazba pro veřejné osvětlení – u této sazby není uplatněna cenová progrese pro velké jističe (celospolečenský přínos veřejného osvětlení)
Speciální sazba pro mikroodběry (dnes sazba pro neměřené odběry – požární hlásiče, sirény, apod.) – sazby se zachovávají a slučují se do jedné sazby s 2 režimy vyhodnocení
Speciální dvoutarifní sazba bez blokování spotřebičů – umožnění obchodníkům nabízet elektřinu ve dvoutarifech (mezikrok do roll-outu AMM).

## Slide 48: Obsah
Parametry výpočtu pro NN hladinu
Dopady NTS na zákazníky na NN
Důvody změny tarifní struktury – další podklady
Přínosy Nové tarifní struktury
Dopady NTS na zákazníky na VVN a VN
Základní parametry výpočtu
Dopady NTS na zákazníky na NN

## Slide 49: Změny v platbách za elektřinu MOP (silovka + regulovaná část) (Kč)

## Slide 50: Změny v platbách za elektřinu MOO (silovka + regulovaná část) (Kč)

## Slide 51: Změny v platbách za elektřinu MOO (silovka + regulovaná část) (Kč)
Příklad nevhodně zvolené velikosti hlavního jističe
Příliš velký jistič
Snížení velikosti jističe

## Slide 52: Ceny na NN a dopady NTS pro zákazníky na NN
Co vyplývá z hodnocení dopadů na zákazníky NN
U zákazníků s optimálně nastaveným jističem nedochází k negativním dopadům v regulovaných platbách
U zákazníků s nevhodně nastaveným jističem by došlo k navýšení regulovaných plateb – výrazné nárůsty je možné řešit snížením jističe
Zákazník musí zvážit, jestli může provést optimalizační opatření pro eliminaci případných negativních dopadů v platbě (většina případů) snížením proudové velikosti hlavního jističe:
  stávající jistič je naddimenzovaný
  kontrola zapojení elektroinstalace (např. rozdělení zásuvkových okruhů na fáze)
  optimalizace používání spotřebičů (minimalizace soudobého odběru)
  energetické úspory (zateplení, energeticky úsporné spotřebiče, ...)
Pokud nemůže provést opatření (výjimečné sociální případy), mělo by být řešeno v rámci sociální politiky státu (v souladu s NAP SG a Letním balíčkem EK)

## Slide 53: Obsah
Parametry výpočtu pro NN hladinu
Dopady NTS na zákazníky na NN
Důvody změny tarifní struktury – další podklady
Přínosy Nové tarifní struktury
Dopady NTS na zákazníky na VVN a VN
Základní parametry výpočtu
Přínosy Nové tarifní struktury

## Slide 54: Přínosy Nové tarifní struktury
NTS reaguje na vývoj v energetice – rozvoj decentrální výroby
  spravedlivý systém plateb umožňující efektivní rozvoj decentrálních výrob
Motivace zákazníků k optimalizaci výkonových požadavků na soustavu
  Efektivní vynakládání investičních a provozních prostředků
Motivace zákazníků k řízení spotřeby a možnost uplatnění nových technologií
  rozvoj inteligentních technologií, flexibilní služby a rozšíření řízení spotřeby
NTS je dlouhodobě stabilní a otevřená novým trendům
  NTS umožňuje zajistit bezpečnost infrastruktury a kvality služeb
To vše při:
Zachování sociálního rozměru a ochraně spotřebitelů
Notes: 1) NTS reaguje na vývoj v energetice – rozvoj decentrální výroby:
Spravedlivý systém plateb umožňující efektivní rozvoj decentrálních výrob.
NTS konkrétně reaguje na velký rozvoj decentrální výroby. V novém budoucím prostředí elektroenergetiky bude víc tzv. prosumerů, tedy zákazníků spotřebitelů, kteří budou mít ve svém odběrném místě připojenou vlastní výrobnu elektřiny (např. instalace solárních panelů na střeše, nebo mikrokogenerace). Evropa tento trend podporuje. Vláda ČR na tento trend reaguje v Národním akčním plánu pro implementaci chytrých sítí (NAP SG), ve kterém je rozvoj decentrální výroby očekáván.
NTS musí zajistit přiměřenost plateb za regulované služby distribuční soustavy pro všechny skupiny zákazníků v prostředí očekávaného vysokého zastoupení decentrálních výrob, kterým Evropa i vláda ČR říká ano. Současný tarifní systém, ve kterém je na hladině nízkého napětí vybráno přes 70 % regulovaných plateb za odebrané množství elektřiny, by při očekávaném podílu výrob elektřiny v místech její spotřeby vedl k velkým nedisproporčním změnám v platbách, které by měly za následek neúměrný nárůst regulovaných plateb u míst bez výroby elektřiny. Proto musí NTS zajistit takový systém plateb, který bude spravedlivý ke všem uživatelům služeb distribuční soustavy a přitom nebude bránit rozvoji decentrálních výrob.
2) Motivace zákazníků k optimalizaci výkonových požadavků na soustavu:
Efektivní vynakládání investičních a provozních prostředků.
NTS zavádí systém plateb, který je spravedlivý ke všem zákazníkům, nedává prostor pro zachování křížových dotací. Principem NTS je, aby zákazník platil za ty služby, které od distribuční soustavy skutečně využívá a aby se náklady, které zákazník vyvolává, nebyly přenášeny na jiné zákazníky, popř. nebyly neefektivně vynaložené na straně PDS. Ceny jsou nastaveny transparentně a motivují zákazníky k racionálnímu zhodnocení svých požadavků na distribuční soustavu, neboť jejich platby za službu DS budou úměrné k těmto požadavkům (to se týká jak velikosti požadovaného příkonu, tak případného využití řízení spotřeby, za které je zákazník bonifikován již v dnešní tarifní struktuře). Výsledkem optimalizace požadavků zákazníků na distribuční síť je efektivní vynakládání investičních a provozních prostředků, což je přínosem pro zákazníky samotné.
3) Motivace zákazníků k řízení spotřeby a možnost uplatnění nových technologií:
Rozvoj inteligentních technologií, flexibilní služby a rozšíření řízení spotřeby.
V budoucnu se kromě velkého rozvoje decentrálních výron očekává také postupný rozvoj inteligentních sítí, ve kterém se uplatní nové inteligentní prvky řízení spotřeby a výroby elektřiny i na těch nejnižších úrovních. Zákazníkům budou nabízeny nové flexibilní služby a řízení spotřeby bude na větším počtu odběrných míst. Přestože tento stav nepřijde v nejbližších letech, je nutné již v současnosti na nové prostředí pamatovat a nastavit transparentní systém plateb, který umožní rovný přístup všech zákazníků k regulovaným platbám a zároveň zachová motivaci zákazníků k řízení spotřeby. Z toho důvodu jsou v NTS zavedena taková přizpůsobení, která zohledňují jak přínosy dnešního způsobu řízení spotřeby, tak umožní v odpovídající míře v budoucnu integrovat přínosy z nových služeb.
4) NTS je dlouhodobě stabilní a otevřený novým trendům
NTS umožňuje zajistit bezpečnost infrastruktury a kvality služeb.
Cílem nové tarifní struktury je zajištění bezpečnosti provozu elektrických sítí v novém prostředí, ve kterém se elektroenergetika a společnost budou nacházet. Zajištění bezpečnosti elektrizační soustavy v odpovídající kvalitě její infrastruktury je nutné i za podmínek budoucího vysokého podílu decentrálních a obnovitelných zdrojů při zachování značného podílu velkých systémových elektráren, bez kterých by bezpečný provoz soustavy nebyl možný.
Pokud bude novou tarifní strukturou zajištěna racionalizace požadavků zákazníků, která nebude zbytečně zvyšovat náklady systému a zároveň nebude přenášet náklady sítě od zákazníků s vnořenou výrobou na ostatní spotřebitele bez vlastní výroby, jsou provozovatelé sítí schopny úkol bezpečného provozu soustavy, vyplývající ze zákona, zabezpečit, aniž by bylo potřebné navyšovat jejich regulované povolené výnosy.
5) Zachování sociálního rozměru:
NTS není tvořena slepě bez ohledu na dopady do plateb zákazníků za elektřinu. V NTS jsou zavedena vhodná přizpůsobení mající za cíl zohlednit odlišnosti u specifických skupin zákazníků. Přestože v tvorbě NTS není a ani nemůže být řešena sociální politika, jsou vyhodnoceny dopady do jednotlivých skupin zákazníků. V tomto směru lze konstatovat, že reforma tarifní struktury nepřinese, nebo nemusí přinést, výrazné negativní dopady v regulovaných platbách za elektřinu. Tam, kde by potenciálně došlo k výraznému zvýšení nákladů zákazníka, bude možné provést dostupné opatření k eliminaci nárůstů plateb. Příkladem je snížení velikosti hlavního jističe na rozumnou úroveň odpovídající skutečným potřebám zákazníka.

## Slide 55: Děkujeme za pozornost
Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy
EGÚ Brno, a. s